## Slide 1
Sistemas difusos
(lógica difusa)
Prototipo funcional mínimo: control de velocidad de un ventilador según la temperatura de un salón.
Entrada: temperatura
Reglas difusas
Salida: velocidad
0 - 1
grados de
pertenencia
Grupo: 7mo B
Sistemas difusos | 1

## Slide 2
¿Qué resuelven los sistemas difusos?
Permiten razonar cuando los límites entre categorías no son exactos.
Idea principal
En lugar de clasificar algo como totalmente verdadero o falso, se utilizan valores intermedios entre 0 y 1.
Ejemplo
Una temperatura de 30 °C puede ser parcialmente templada y parcialmente caliente al mismo tiempo.
Fría
Templada
Caliente
Temperatura
Grados de pertenencia
0 = no pertenece | 1 = pertenece totalmente
Sistemas difusos | 2

## Slide 3
Prototipo: control de ventilador
Entrada, reglas difusas y salida observable en la terminal.
Entrada
Temperatura
°C
Fuzzificación
fría
templada
caliente
Reglas
SI...
ENTONCES...
Defuzzificación
promedio
ponderado
Salida
Velocidad
%
Reglas usadas
1. Si temperatura es fría -> ventilador bajo
2. Si temperatura es templada -> ventilador medio
3. Si temperatura es caliente -> ventilador alto
Ventaja
La velocidad cambia gradualmente, evitando saltos bruscos entre categorías.
Sistemas difusos | 3

## Slide 4
Demo rápida del programa
Ejemplo con temperatura de 30 °C.
> python sistema_difuso_ventilador.py
Temperatura ingresada: 30.0 °C
Fría: 0.0%
Templada: 50.0%
Caliente: 50.0%
Velocidad recomendada:
77.5%
Interpretación
50 % templada
Activa la regla de ventilador medio.
50 % caliente
Activa la regla de ventilador alto.
Resultado final
El sistema combina ambas reglas y recomienda 77.5 %.
Sistemas difusos | 4

## Slide 5
Aplicación real y cierre
La lógica difusa se usa cuando la decisión debe ser gradual.
Aplicación industrial
Control automático de climatización: ajustar ventiladores, compresores o calefacción según temperatura, humedad y ocupación.
Lo que demuestra el prototipo
Entrada numérica -> reglas difusas -> salida exacta, con una respuesta más parecida al razonamiento humano.
Conclusión
Los sistemas difusos ayudan a tomar decisiones útiles cuando los datos son imprecisos o los límites no son rígidos.
Caso: ventilador inteligente para salón de clases.
Sistemas difusos | 5